## Slide 1: Sistemas embarcados Ldr_led-buzzer -arduino
Apresentação Prof.Carlos

## Slide 2: Ldr -arduino
Neste projeto iremos mostrar que é possível identificar a quantidade de luz presente em um ambiente utilizando o Arduino e o sensor de luminosidade LDR (Light Dependent Resistor). O LDR é bastante usado nos postes de luz na cidade, fazendo que quando anoiteça as luzes da cidade acendam. Ele também é usado em lâmpadas de jardim que acendem ao anoitecer. Veja neste projeto como utilizar o sensor de luz LDR com Arduino.

## Slide 3: Ldr -arduino
Assim como um potenciômetro varia sua resistência conforme a rotação, o LDR é um resistor que varia sua resistência conforme a intensidade de luz no ambiente. Com isso conseguimos medir a quantidade de luz presente em um ambiente.

## Slide 4: Ldr-arduino
Da mesma forma que o potenciômetro é ligado em uma entrada analógica do Arduino, também é possível utilizar uma porta analógica para ler o valor de um LDR. Para o LED, iremos trabalhar apenas com uma porta digital.
O projeto consiste em ligar ou desligar o LED de acordo com a intensidade de luz presente no ambiente. Pouca luz acende o LED, bastante luz apaga o LED. Você pode variar a luz do ambiente acendendo ou apagando as luzes ou colocando a mão em cima do sensor LDR como mostrado abaixo.

## Slide 5: Ldr-arduino
Material necessário
1x LED Vermelho 5 mm 1x Resistor 220 ohm 1x Resistor 10K ohm 1x Sensor de luminosidade LDR 7x Jumper Macho-macho 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 6: Ldr-arduino
Montagem do circuito.
Na montagem deste projeto, atente-se a montagem do LED, pois, como já ensinado em aulas anteriores o LED tem lado positivo e negativo. Já o sensor de luminosidade LDR não tem lado, ou seja apenas insira os seus pinos na protoboard e faça a ligação conforme indicado abaixo. Note que o LDR usa um resistor de 10K ohm e o LED um resistor de 100 ohm.

## Slide 7: Ldr-arduino
Programa Projeto – Sensor de luz ambiente

## Slide 8: Exercícios-fixação
Mude a sensibilidade do sensor LDR modificando o valor na linha if(valorLuz<750). Experimente valores como 600 ou 900. Lembrando que esse valor pode ser entre 0 e 1023;
Modifique a programação para realizar o inverso do objetivo proposto. Pouca luz apaga o LED, bastante luz acende o LED.

## Slide 9: Buzzer – LDR - LED
O buzzer trabalha com frequências para emitir um som.
A frequência é a característica através da qual o ouvido distingue se um som é agudo ou grave. Esta característica está relacionada com a quantidade de ciclos (vibrações) de um onda sonora em um período de um segundo, e é expressa em Hertz (Hz).
O espectro de frequências que o ouvido humano pode entender engloba sons entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz (1 kHz = 1 Kilohertz ou 1000 Hz).
Aplicando um sinal elétrico em uma determinada frequência, o buzzer produz uma nota musical. As notas variam conforme a frequência utilizada.
O buzzer é um dispositivo piezoelétrico de sinalização. Você pode usá-lo de diversas maneiras no seu projeto, por exemplo, um clique, um beep ou som curto podem indicar, por exemplo, que um botão foi pressionado, ou que um sensor foi ativado.

## Slide 10: Diagrama de circuito DE LIGAÇÃO DOS COMPONENTES

## Slide 11: Projeto LDR, LED e Buzzer

## Slide 12: Exercício de fixação – pontuando Sensor de luminosidade LDR com sinalizador de Leds
Criar o aplicativo para acender os leds vermelho, amarelo e Verde.
Se leitura for menor que 40 acende led Vermelho, se a leitura for entre 40 e 200 acende led amarelo se a leitura for acima de 201 acende Led verde.

## Slide 13: Exercício de fixação 02 – pontuando Sensor de luminosidade LDR com sinalizador de Leds